Утверждаю

И.о. директора ТОГУП «Водгазхоз»

___________________ Ю.Е. Миронов

м.п.        «27» декабря 2021г.

РЕГЛАМЕНТ

О ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ)        ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОГУП «ВОДГАЗХОЗ»

1. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального закона от 31.03.1999   № 69-ФЗ «О газоснабжении вРоссийской Федерации», Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, «Положения об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям», утверждённым постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 № 1370, «Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее - Правила подключения), «Правил определения и предоставления  технических условий  подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, «Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 № 317,        и определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства).

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия структурных подразделений ТОГУП «Водгазхоз» при обращении заявителей с заявками на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - заявка о подключении).

В настоящем Регламенте используются следующие понятия:

Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;

Заявитель - юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить или осуществляющее на нем строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства к сети газораспределения;

Исполнитель - ТОГУП «Водгазхоз» (далее – предприятие);

Фактическое присоединение - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов ТОГУП «Водгазхоз» и объектов заявителя с осуществлением пуска газа на объекты заявителя.

Сеть газораспределения - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления заявителя (в том числе сети газопотребления жилых зданий).

Сеть газопотребления - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления заявителя, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием.

Газоиспользующее оборудование - котлы, плиты, производственные печи, технологические линии, утилизаторы, генераторы электрического тока и другие установки, использующие газ в качестве топлива в целях выработки тепловой энергии для централизованного и автономного отопления, выработки электрической энергии, горячего водоснабжения, пищеприготовления, в технологических процессах различных производств, а также другие приборы, аппараты, агрегаты, технологическое оборудование и установки, использующие газ в качестве сырья.

Газотранспортная организация - организация, которая осуществляет транспортировку газа и у которой магистральные газопроводы и отводы газопроводов, компрессорные станции и другие производственные объекты находятся на праве собственности или на иных законных основаниях.

Точка подключения - место присоединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления объекта капитального строительства заявителя

Догазификация - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимсяиспользовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа;

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети объекта капитального строительства - документ, выдаваемый исполнителем заявителю согласно пункту 28 Правил подключения, который является подтверждением технической возможности подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения (Приложение № 13 к настоящему Регламенту), дополняемый согласно пункту 37 Правил подключения при заключении договора о подключении (технологическом присоединении) в соответствии с разделом VI Правил подключения (Приложение № 14 к настоящему Регламенту). к настоящему Регламенту), который является основанием для разработки проектной документации сети газопотребления заявителя.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) сети газораспределения - технические условия, являющиеся основанием для разработки исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении и осуществление исполнителем действий по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки подключения сети газораспределения заявителя, предусмотренных договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя    (Приложение № 9 к настоящему Регламенту).

Технические условия на реконструкцию (переустройство) сети газопотребления - технические условия, разрабатываемые  отделом                         ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз», являющиеся основанием для разработки исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении и осуществление исполнителем действий по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки подключения сети газопотребления заявителя, предусмотренных договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).

Фактическое присоединение - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объекта сети газораспределения исполнителя (сети газопотребления основного абонента) и сети газопотребления объекта капитального строительства заявителя.

Акт о подключении (технологическом присоединении) - документ (Приложения №№ 15.1; 15.2 к настоящему Регламенту), подтверждающий факт выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных техническими условиями подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (дополненными) и договором о подключении.

Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения - составленное в простой письменной форме соглашение исполнителя и заявителя, предметом которого является осуществление исполнителем подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (сети газопотребления) с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях подключения (технологического присоединения), и оплата заявителем оказанных исполнителем услуг, (Приложения №№ 20, 20В, 21, 22 к настоящему Регламенту).

Ситуационный план - графическая схема, составленная заявителем, на которой указаны расположение объекта капитального строительства и границы земельного участка заявителя, наименование населенного пункта или муниципального образования (в случае расположения объекта капитального строительства вне населенного пункта), либо графическая схема, составленная заявителем с использованием фрагмента публичной кадастровой карты или карты поисковых систем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой в случае отсутствияизображения объекта капитального строительства и (или) границ земельного участка на указанном фрагменте заявителем указываются объект капитального строительства и границы земельного участка заявителя;

Основной абонент - потребитель газа, владеющий на праве собственности или на ином законном основании сетями газораспределения и (или) газопотребления, непосредственно присоединенными к сети газораспределения исполнителя, и не оказывающий услуг по транспортировке газа;

1.2. В ходе исполнения настоящего Регламента документооборот между структурными подразделениями ТОГУП «Водгазхоз» осуществляется, преимущественно, в электронном виде.

1.3. Руководитель структурного подразделения, участвующего в документообороте, и работник, ответственный за делопроизводство этого подразделения, обязаны ежедневно изучать входящую на электронный адрес соответствующего подразделения информацию в целях своевременности организации работы согласно требованиям настоящего Регламента.

2. Последовательность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения исполнителя

2. Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

2.1. Направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно Приложению № 1                           к настоящему Регламенту (далее - заявка о подключении);

2.2. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;

2.3. Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;

2.4. Составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту;

2.5. Осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно Приложению № 4 к настоящему Регламенту (далее - акт о подключении);

2.6. Получение исполнителем и заявителем разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства исполнителя и заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации);

2.7. Составление исполнителем акта о подключении (технологическом присоединении) (Приложение № 15 к настоящему Регламенту), акта разграничения имущественной принадлежности (Приложение № 16                       к настоящему Регламенту) и акта разграничения эксплуатационной ответственности (Приложение № 17 к настоящему Регламенту).

2.8. Заявитель имеет право на участие в технической комиссии по определению технической возможности подключения, для чего направляет в адрес Исполнителя заявку (Приложение № 24 к настоящему Регламенту). При получении данной заявки Исполнитель в течении 5 дней рабочих дней согласовывает с Заявителем дату и время работы комиссии.

3. Порядок определения и подготовки технических условий на подключение объекта сети газораспределения к сети газораспределения исполнителя и информации о наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов                     для разработки градостроительного плана поселения

3.1. Заказчик либо застройщик (далее — заказчик проектирования) подает запрос о предоставлении технических условий для проектирования распределительного, межпоселкового газопровода или информации о наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) необходимой для разработки градостроительного плана поселения.

3.2. Запрос на проектирование должен содержать:

а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;

б) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

в) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос (в случае подачи запроса застройщиком);

г) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;

д) градостроительный план застраиваемой территории (при наличии);

3.3. При предоставлении заказчиком полного пакета документов, отдел по эксплуатации газовых сетей, сооружений и режимов газоснабжения ТОГУП «Водгазхоз» (далее - ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз») в течение              10 рабочих дней подготавливает технические условия (Приложение № 9                     к настоящему Регламенту), оформляемые на бланке ТОГУП «Водгазхоз».

3.4. При предоставлении заказчиком неполного комплекта документов отдел ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз» в течение 5 дней информирует заказчика проектирования о необходимости предоставления недостающих документов любым способом, обеспечивающим подтверждение получение заказчиком на проектирование данной информации.

3.5. В случае непредоставлении Заказчиком проектирования полного пакета документов в течение 10 дней, после получения информации, заявка считается аннулированной.

3.6. Технические условия на подключение распределительного газопровода визирует начальник отдела ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз», и заместитель директора по эксплуатации газовых сетей, подписывает директор ТОГУП «Водгазхоз».

3.7. Запрос информации о наличии технической возможности подключения (технологического присоединения):

а) наименование лица, направившего запрос, и почтовый адрес;

б) адрес земельного участка (описание месторасположения), на котором планируется размещать объект капитального строительства, кадастровый номер, площадь;

в) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;

г) градостроительный план застраиваемой территории (при наличии);

3.8. При предоставлении заказчиком полного пакета документов, отдел ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз» в течение 10 рабочих дней подготавливает информацию о наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) (Приложение № 23 к настоящему Регламенту), оформляемые на бланке ТОГУП «Водгазхоз».

3.9. При предоставлении заказчиком проектирования неполного комплекта документов отдел ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз» в течение 5 дней информирует заказчика проектирования о необходимости предоставления недостающих документов любым способом, обеспечивающим подтверждение получение заказчиком на проектирование данной информации.

3.10. Информации о наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения визирует начальник отдела ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз», заместитель директора по эксплуатации газовых сетей, подписывает директор ТОГУП «Водгазхоз».

4. Порядок определения и подготовки технических условий                            на реконструкцию (переустройство) сети газопотребления

4.1. Заказчик подает запрос о предоставлении технических условий на реконструкцию (переустройство) сети газопотребления (Приложения       №№ 16, 17 к настоящему Регламенту)  в следующих случаях:

- необходимость замены, переноса, подключения газопотребляющего оборудования без увлечения установленного объема потребления газа;

- реконструкция сети газопотребления без изменения схемы газоснабжения объекта капитального строительства и увлечения объема потребления газа;

- изменение трассировки внутреннего газопровода, замена участка внутреннего газопровода, перепланировка помещения, в котором установлено газопотребляющее оборудование, перенос газопотребляющего оборудования в другое помещение, без изменения схемы газоснабжения объекта капитального строительства;

- реконструкция, замена участка наружного газопровода;

- изменение схемы газоснабжения объекта капитального строительства.

4.2. Запрос заказчика проектирования должен содержать:

а) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

б) адрес расположения объекта капитального строительства, в котором планируется реконструкция (переустройство) сети газопотребления;

в) характеристика (цель) реконструкцию (переустройства) сети газопотребления.

4.3. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

а) копии паспортов газопотребляющего оборудования планируемого к установке;

б) ситуационный план с расположением объекта капитального строительства, вслучае реконструкции(замены участка) наружных сетей газоснабжения;

в)доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении подписывается представителем заявителя);

4.4. При предоставлении заказчиком неполного комплекта документов Филиал в течение 5 дней информирует заказчика о необходимости предоставления недостающих документов любым способом, обеспечивающим подтверждение получение заказчиком данной информации.

4.5. В случае не предоставлении Заказчиком полного пакета документов в течение 10 дней, после получения им информации, запрос считается аннулированным.

4.6. При предоставлении заказчиком проектирования полного пакета документов, отдел ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз» в течение 10 рабочих дней подготавливает и передаёт заказчику технические условия на реконструкцию (переустройство) сети газопотребления (Приложение № 8       к настоящему Регламенту).

4.7. Технические условия на реконструкцию (переустройство) сети газопотребления визирует начальник отдела ЭГСС и РГ, и заместитель директора по эксплуатации газовых сетей, подписывает директор ТОГУП «Водгазхоз».

5. Порядок подачи заявок на подключение и заключения договоров           о подключении газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения

5.1.Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в случае:

а) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства;

б) увеличения объема потребления газа, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.1.1 настоящего Регламента;

5.1.1. В случае изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за         10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения             с указанием характера изменений.

В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.

5.1.2. Договор о подключении заключается в соответствии с             Разделом II «Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства                к сетям газораспределения» от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правил подключения).

5.2. Заявитель, в целях необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства либо увеличения объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети газораспределения) подключаемого объекта капитального строительства направляет исполнителю заявку о подключении (Приложения №№ 3, 3В и 4 к настоящему Регламенту) в 2-х экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку о подключении лично, через представителя или по электронной почте.

5.3. В заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, ранее получившим технические условия, указываются следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц полное наименование и государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, дата ее внесения в реестр и для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, почтовый адрес и иные способы обмена информацией: номера контактных телефонов, факса, адрес электронной почты);

б) наименование и местонахождение объекта капитального строительства, который необходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения;

в) характер потребления газа (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

г) сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам и очередям);

д) планируемые распределение максимального часового расхода газа и сроки ввода объекта капитального строительства (по этапам и очередям);

е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись технические условия).

5.4. В случае если заявитель, ранее не получивший технические условия, не обладает информацией о величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется в порядке, установленном пунктами 17-19 настоящих Правил подключения.

5.5. К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, прилагаются следующие документы:

а) ситуационный план;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель представляет согласие собственника земельного участка на использование этого участка на период строительства объектов сетей газораспределения.

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров);

е) документы, предусмотренные пунктом 106 Правил подключения, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;

ж) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному освоению, в случае осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренного пунктом 119 Правил подключения.

5.5.1. В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к содержанию заявки о подключении (технологическом присоединении) и составу прилагаемых документов и сведений, указанных в пунктах 11 и 16  Правил подключения, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения указанной заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие документы и (или) сведения и приостанавливает рассмотрение указанной заявки до получения недостающих документов и сведений.

5.5.2. В случае представления заявителем недостающих документов и сведений, указанных в пунктах 11 и 16 Правил подключения, в течение указанного в подпункте 6.5.1 настоящего Регламента срока, исполнитель рассматривает заявку о подключении (технологическом присоединении) в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

5.5.3. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений, указанных в пунктах 11 и 16 Правил подключения, в течение указанного в подпункте 6.5.1 настоящего Регламента срока, исполнитель аннулирует заявку о подключении (технологическом присоединении) и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанной заявки.

5.6. При представлении заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 11 и 16 настоящих Правил подключения, в полном объеме исполнитель направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 3 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вручение на руки):

а) в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального сайта исполнителя, в случае, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя;

б) в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального сайта исполнителя, в случае заключения договора о подключении с заявителями второй и третьей категорий, если при выполнении исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) для указанных категорий заявителей требуется направление третьим лицам запроса о согласовании пересечения строящейся (реконструируемой) сети газораспределения с принадлежащими таким лицам объектами инфраструктуры (инженерными коммуникациями) или согласовании строительства газораспределительных сетей на земельных участках, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или на ином законном основании и не находящихся в государственной и муниципальной собственности. При этом исполнитель в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении) уведомляет заявителя о необходимости получения исполнителем согласований, указанных в настоящем подпункте, с приложением документов, подтверждающих направление запроса о согласовании;

в) в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального сайта исполнителя, за исключением случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.

5.7. Технические условия прилагаются к договору о подключении и содержат следующую информацию:

а) характеристики газопровода (диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, протяженность), к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);

б) суммарный максимальный часовой расход газа и отдельно по каждому подключаемому объекту капитального строительства (если их несколько);

в) пределы изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;

г) обязательства заявителя по обеспечению подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;

д) другие условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, включая точку подключения (для заявителей первой категории, а также в случае отсутствия необходимости строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя).

5.8. Взаимодействие структурных подразделений исполнителя и заявителя, направившего заявку о подключении исполнителю осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

5.9. Для подготовки договора на подключение работа организовывается в следующей последовательности:

а) не позднее 2 рабочих дней после регистрации, заявка заявителя направляется в отдел ЭГСС и РГ  ТОГУП «Водгазхоз»;

б) отдел ЭГСС и РГ  в течение 3 рабочих дней со дня полученияпакета документов заявителя, определяет точку подключения, разрабатывает технические условия на проектирование участка сети газораспределения, оформляемые на бланке ТОГУП «Водгазхоз» (Приложение № 9 к настоящему Регламенту), направляет коммерческие предложения в адрес проектных организаций,на изготовление проектной документации на строительство газопровода к земельному участку заявителя, и технические условия на подключения дополненные сведениями (Приложение № 14 к настоящему Регламенту). Копию заявки направляет в –подразделение осуществляющее производство СМР, для организации планирования мероприятий по подключению (технологическому присоединению) сети газопотребления заявителя к сети газораспределения;

в) отдел ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз» в течении 2 рабочих дней после получения проектной документации на строительство газопровода до границ земельного участка заявителя направляет экземпляр проектной документациив подразделение осуществляющее производство строительно-монтажных работ (далее - СМР);

г) подразделения, осуществляющие производство СМР, организовывают работы по выбору трассы проектируемого участка сети газораспределения, и готовят исходные данные для получения разрешения на строительство;

д) ТОГУП «Водгазхоз» в сроки, предусмотренные пунктом 6.9 настоящего Регламента направляет заявителю три его экземпляра вместе с техническими условиями на подключение, любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вручение на руки);

е) в случае, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, исполнитель включает в договор о подключении условия о выполнении мероприятий по фактическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя к сети;

ж) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения, за исключением случаев, указанных в подпункте «к» настоящего пункта;

з) обязанность заявителя при необходимости подключения объекта капитального строительства заявителя, расположенного на территории земельного участка, находящегося в собственности третьих лиц, представить исполнителю документ, подтверждающий согласие третьих лиц на использование земельного участка на период строительства объектов сетей газораспределения;

и) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга.

5.10. Сроки осуществления мероприятий по подключению устанавливаются в соответствии с пунктом 53 Правил подключения.

5.11. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении.

Договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении.

Изменение условий договора о подключении осуществляется при согласии сторон договора о подключении и оформляется дополнительным соглашением.

5.12. В случае не направления заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (но не ранее чем через 30 рабочих  дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении (технологическом присоединении) аннулируется.

5.13. Аннулирование заявки о подключении (технологическом присоединении) осуществляет отдела ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз», посредством контроля истечения 30 дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении.

5.14. В случае направления заявителем в течение 10 дней со дня получения от исполнителя проекта договора о подключении мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий и (или) мотивированное требование об изменении дополненных технических условий, отдела ЭГСС и РГ не позднее следующего рабочего дня после получения указанных документов передает их в отдел юридической и кадровой работы ТОГУП «Водгазхоз» для рассмотрения.

5.15. В случае принятия предложений заявителя по корректировке проекта договора о подключении, в течение 7 рабочих дней со дня получения документов заявителя, отдел ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз» разрабатывает с учетом предложений заявителя новые технические условия подключения (при необходимости) и вносит соответствующие изменения в проект договора о подключении совместно с отделом юридической и кадровой работы ТОГУП «Водгазхоз», при этом новый проект договора должен быть направлен заявителю не позднее 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий.

6. Исполнение договора о подключении

6.1.1. После получения подписанного со стороны заявителя договор о подключении регистрируется и направляется в отдел ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз», для подготовки документов необходимых для организации строительства газопровода до границы участка заявителя и  мероприятий по подключению объекта заявителя к сети газораспределения.

6.1.2. Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с учетом положений пункта 54 Правил подключения):

- 135 дней - для заявителей первой категории;

- 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

- 2 года - для заявителей, плата за подключение (технологическое присоединение) которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон; для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII Правил подключения.

6.1.3. В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению):

а) 3 месяца в случае, если подключение (технологическое присоединение) осуществляется к существующей сети газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;

б) 10 рабочих дней в иных случаях.

6.1.4. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный в договоре о подключении срок и соблюдении исполнителем требований, указанных в абзаце первом пункта 69 Правил подключения, исполнитель по обращению заявителя, направленному не позднее чем за 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, продлевает срок действия указанных технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении. Продление технических условий не влечет за собой недействительность договора о подключении.

6.1.5. В течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных в договоре о подключении, исполнитель направляет информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) заявителю, за исключением случаев, указанных в подпункте «д» пункта 42 Правил подключения.

6.1.6. Отдел ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз» в установленные Правилами подключения сроки:

а) готовит исходную разрешительную документацию;

б) получает разрешения на строительство и на ввод сети газораспределения в эксплуатацию, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

в) организует и проводит мероприятия по строительству газопровода к земельному участку заявителя, его приемку;

г) готовит исполнительно-техническую документацию;

д) взаимодействует с органами местного самоуправления на предмет предоставления актов выбора земельных участков, аренды земли;

е) в случае подключения объекта капитального строительства заявителя по индивидуальному проекту направляет руководителю предприятия заявку на изготовления сметы затрат на строительство и материалы для  установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в случае установления и платы по индивидуальному проекту, с приложением расчетов и обосновывающих документов для направления в Управление по регулированию тарифов Тамбовской области для установления размера платы за технологическое присоединение;

ж) формирует предложения по мероприятиям, направленным на обеспечение технической возможности подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства и направляет их руководителю предприятия, для включения в региональную программу газификации;

6.1.7. Территориальное структурное подразделение ТОГУП Водгазхоз» в установленные Правилами подключения сроки:

а) оформляет акт о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

б) производит фактическое присоединение сети газопотребления заявителя к сети газораспределения и пуск газа на объект.

в) оформляет акт о подключении (технологическом присоединении) (Приложение № 15 к настоящему Регламенту);

г) оформляет акт разграничения имущественной принадлежности (Приложение № 16 к настоящему Регламенту) и акт разграничения эксплуатационной ответственности (Приложение № 17 к настоящему Регламенту), заключает договоры на техническое обслуживание;

6.1.8. При исполнении Заявителем своих обязательств, акты, указанные в пунктах «а», «в», «г» подпункта 6.1.7 настоящего Регламента, могут быть выданы Заявителю на месте осмотра подключаемого объекта капитального строительства.

6.1.9. Отдел ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз»:

а) взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления на предмет предоставления надлежаще утвержденной схемы газоснабжения, разрабатывает предложения по внесению в нее изменений (в случае необходимости), включения мероприятий предприятия, направленных на создание технической возможности подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства в региональную программу газификации;

б) обеспечивает выполнение проектной документации, кадастровых и землеустроительных работ.

6.1.10. ТОГУП «Водгазхоз» ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на разработку региональной программы газификации, предложения о разработке региональной программы газификации или включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства с приложением реестра запросов о предоставлении технических условий, по результатам рассмотрения которых заявителям в истекшем квартале направлены отказы в выдаче технических условий. Указанный реестр формируется в разбивке по муниципальным образованиям и содержит информацию о максимальном часовом расходе газа и месте нахождения объекта капитального строительства, планируемого к подключению.

6.1.11. Для определения технической возможности отдел ЭГСС и РГ ТОГУП «Водгазхоз» ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, готовит для направления в технологически связанные газораспределительные организации и газотранспортную организацию информацию с разбивкой по соответствующим технологически связанным объектам, а в отношении магистральных газопроводов - по каждой точке выхода из газотранспортной системы, с которой имеется технологическая связь:

а) о количестве договоров о подключении и суммарном максимальном часовом расходе газа заявителей, максимальный часовой расход газа которых менее 300 куб. метров (с выделением объемов для бытовых нужд), раздельно по заключенным, расторгнутым договорам о подключении, а также по договорам, по которым осуществлено фактическое присоединение                        в истекшем квартале;

б) о договорах о подключении заявителей с максимальным часовым расходом газа не менее 300 куб. метров, заключенных, расторгнутых и по которым осуществлено фактическое присоединение в истекшем квартале,            с указанием реквизитов договора и максимального часового расхода газа.